## Slide 1: 건성안 개선용 소프트콘택트렌즈의 기능성 효과
박병호, 최원영, 박시연, 김정근, 김주연, 유근창
동신대학교 안경광학과

## Slide 2
서론
Ⅰ
나이가 들거나 눈물을 분비하는 데 관여하는 눈 구조물들에 염증, 외상 등의 손상이 생기면 눈물의 분비가 줄어들거나 눈물의 분비량이 많더라도 그 성분에 변화가 생기기 때문에 여러 가지 증상을 일으킬 수 있다. 이러한 상태를 안구건조증이라고 한다.
소프트콘택트렌즈의 착용은 눈물막을 혼탁시키고 삼투압을 증가시킴에 따라 건성안을 유발하는 주요한 요인이 된다. 동시에 건성안이 있는 사람이 콘택트렌즈를 착용으로 인해 이물감이나 뻑뻑함 등의 안구불편 증상이 더 심해지기도 한다. 따라서 본 연구는 현재 유통되고 있는 건성안 기능성콘택트렌즈의 건성안에 대한 기능성 효과를 알아보기 위해 진행하였다.
포스터 번호와 제목: 건성안 개선용 소프트콘택트렌즈의 기능성 효과

## Slide 3
본 연구는 안과질환 및 전신질환이 없는 20대 110명을 대상으로 건성안설문지(OSDI문진표)를 통해 10명의 중증건성안을 선정하였다. 중증건성안을 대상으로 2개사(J사, A사)의 기능성렌즈(실험군)와 1개사(I사)의 일반렌즈(대조군)를 착용한 후 기능성렌즈와 일반렌즈의 건성안 증상의 차이를 알아보았다.
대상 및 방법
II
포스터 번호와 제목: 건성안 개선용 소프트콘택트렌즈의 기능성 효과
렌즈 | A | I | J
재질 | Delefilcon A | 2-Hydroxyethyl methacrylate | 세노필콘A(실리콘하이드로겔)
BC | 8.5 | 8.6 | 8.5
함수율 | 렌즈 속 33% 표면 80%이상 | 58% | 38%
산소투과율 (DK/T) | 156 | 25 | 121
중심두께 (mm,-3.00D) | 0.09mm | 0.10mm | 0.085mm
직경 (mm) | 14.1mm | 14.2mm | 14.2mm
Table 1. 콘택트렌즈 재원

## Slide 4
건성안 개선용 소프트콘택트렌즈의 효과를 OSID(문진표)로 조사한 결과 J사의 제품은 16.8점이고 A사는 17.8점이고 I사는 27.4점으로 조사되었다. 착용자에 대한 선호도 조사에서 I < A < J사 순으로 우수하였다. 따라서 실험 결과 건성안 개선용 소프트콘택트렌즈의 기능성 효과가 있었으며, 실험 대상 건성안 기능성 콘택트렌즈와 일반 콘택트렌즈 간의 건성안기능성 효과는 유의한 차이를 나타냈다.
결과
III
포스터 번호와 제목: 건성안 개선용 소프트콘택트렌즈의 기능성 효과

## Slide 5
건성안 개선용 소프트콘택트렌즈의 문진표 통계(OSID)
 | 류○○ | 마○○ | 오○○ | 조○○ | 조○○ | 이○○ | 이○○ | 이○○ | 오○○ | 곽○○
A사 | 28점 | 21점 | 6점 | 6점 | 16점 | 28점 | 26점 | 22점 | 19점 | 6점
I사 | 34점 | 22점 | 24점 | 9점 | 28점 | 28점 | 31점 | 19점 | 33점 | 46점
J사 | 22점 | 21점 | 6점 | 4점 | 21점 | 19점 | 25점 | 19점 | 6점 | 25점
선호렌즈 | J사 | J사 | J사 | A사 | A사 | J사 | A사 | J사 | J사 | A사
0~12점 | 정상
13~22점 | 경도 안구건조증
23~32점 | 중등도 안구건조증
33~100점 | 중증 안구건조증
Table 2. OSID 문진표 통계

## Slide 6
건성안설문지(OSDI문진표)를 통해 중증건성안에 대한 기능성 콘택트렌즈에 대한 선호도는 일반 콘택트렌즈에 비해 건성안 기능성콘택트렌즈가 우수하였고, 일반 콘택트렌즈는 건조감, 이물감, 충혈 등의 건성안 증상이 증가하는 것으로 나타난 것으로 보아 건성안은 건성안 기능성 콘택트렌즈를 착용이 유리할 수 있다.
결론
IV
포스터 번호와 제목: 건성안 개선용 소프트콘택트렌즈의 기능성 효과

## Slide 7
마기중 외 5명, 건성안 판별을 위한 McMonnies및 OSDI 설문지의 비교, 대한시과학회지, 2014
김소라 외 4명, 소프트콘택트렌즈를 착용한 건성안의 착용초기 눈물막 안정성에 인공눈물 성분 조성이 미치는 영향, 한국안광학회, 2016
유근창 외 2명, 안경원에서 쉽게 사용할 수 있는 건성안 문진표의 개발, 대한시과학회지, 2013
윤철민 외 3명, 대학생을 대상으로 실시한 건성안 유병률 조사, 대한안과학회, 2012
참고문헌
V
포스터 번호와 제목: 건성안 개선용 소프트콘택트렌즈의 기능성 효과