## Slide 1: 토릭소프트콘택트렌즈 디자인에 따른 축 안정성 평가 및 자각적 만족도 조사
류인행, 정혜선, 정종빈, 김민소, 송제민, 이승은, 유근창
동신대학교 안경광학과

## Slide 2
서론
Ⅰ
본 연구는 원데이 토릭소프트콘택트렌즈의 시장이 점차적으로 성장함에 따라 3개 서로 다른 토릭소프트콘택트렌즈 디자인에 대한 축안정성, 회전회복정도와 착용감 등에 대한 자각적 만족도를 평가하고자 하였다.
포스터 번호와 제목: 토릭소프트콘택트렌즈 디자인에 따른 축 안정성 평가 및 자각적 만족도 조사

## Slide 3
대상 : 본 연구의 취지를 이해하고 동의한 피검자로 안질환 및 안과적 수술경험이 없으며 직난시를 가지고 있는 대학생 5명을 대상으로 하였다. 대상자는 소프트콘택트렌즈 착용 경험이 있고 하루 평균 9시간 이상 렌즈 착용이 가능한 자로 하였다. 대상자의 평균 연령은 23±2세이고 남자3명, 여자2명 이었다. 구면 굴절력 범위는 - 2.25 D ~ - 6.50 D 이며 원주 굴절력 범위는 - 0.75 D ~ - 1.75 D 이다. 난시축은 180축을 대상으로 하였다.
방법 : 본 연구에 사용된 3개의 토릭소프트콘택트렌즈는 모두 난시축마크를 가지고 있었다. 이것을 더욱 보기 편하게 의료용 마크펜을 이용하여 축을 알아보기 편하게 6시 방향에 표시를 하여 축의 회전량을 알아보기 편하게 하였고 포유카메라를 이용하여 제 1안위에서 난시축 마크의 위치를 확인한 후 순목을 하여 코쪽이나 귀쪽으로 회전하는지 확인을 하였다.
자각적 만조도 조사 : 착용감, 선명도 등에 대하여 5점 척도로 설문을 실시하였다.
대상 및 방법
II
포스터 번호와 제목: 토릭소프트콘택트렌즈 디자인에 따른 축 안정성 평가 및 자각적 만족도 조사

## Slide 4
결과 및 고찰
III
포스터 번호와 제목: 토릭소프트콘택트렌즈 디자인에 따른 축 안정성 평가 및 자각적 만족도 조사
렌즈 | A사 | B사 | C사
디자인 | ASD | Prism ballast design | Double tin zone
베이스커브 | 8.5mm | 8.6mm | 8.8mm
재질 | Etafilcon A | Somofilcon A | Nelfilcon A
함수율 | 59% | 56% | 69%
Dk/t | 31 | 57 | 26
직경 | 14.5mm | 14.3mm | 14.2mm
중심두께 | 0.09mm | 0.105mm | 0.1mm
브랜드 피검자 | A사 | B사 | C사
A | 1.0/1.0 | 0.9/0.9 | 0.9/0.9
B | 0.9/0.9 | 0.9/1.0 | 1.0/1.0
C | 0.8/0.7 | 0.9/0.9 | 0.8/0.8
D | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0
E | 0.9/0.9 | 0.8/0.9 | 0.9/0.9
표 1. 콘택트렌즈 재원
표 2. 교정시력

## Slide 5
결과 및 고찰
III
포스터 번호와 제목: 토릭소프트콘택트렌즈 디자인에 따른 축 안정성 평가 및 자각적 만족도 조사
브랜드 피검자 | A사 우안방향 | A사 우안각도 | A사 좌안방향 | A사 좌안각도
A | 우 | 2 | 0 | 0
B | 좌 | 3 | 0 | 0
C | 우 | 7 | 우 | 11
D | 0 | 0 | 0 | 0
E | 좌 | 5 | 우 | 5
표 3. 원데이 토릭 소프트 콘택트렌즈의 축 회전 방향 및 회전량
브랜드 피검자 | B사 우안방향 | B사 우안각도 | B사 좌안방향 | B사 좌안각도
A | 0 | 0 | 0 | 0
B | 0 | 0 | 0 | 0
C | 우 | 3 | 좌 | 2
D | 0 | 0 | 0 | 0
E | 좌 | 2 | 우 | 3
브랜드 피검자 | C사 우안방향 | C사 우안각도 | C사 좌안방향 | C사 좌안각도
A | 0 | 0 | 0 | 0
B | 0 | 0 | 우 | 2
C | 우 | 5 | 좌 | 6
D | 0 | 0 | 0 | 0
E | 좌 | 5 | 우 | 5

## Slide 6
토릭 소프트콘택트렌즈의 난시축 안정화 디자인에 따른 축 안정성은 C 〈 A 〈B 순으로 우수하였으며, 교정시력은 A 〈 B 〈C 순 높았고, 착용감은 C < A < B 순으로 우수한것으로 조사되었다.
교정시력은 조사 대상 토릭소프트콘택트렌즈 모두 교정시력은 0.9~1.0으로 우수하였다. 0.8이하의 낮은 교정시력을 나타낸 것은 축회전량이 약 10도 이상 이었으며, 착용감 및 선명도에 불편감을 호소하였다.
결과 및 고찰
III
포스터 번호와 제목: 토릭소프트콘택트렌즈 디자인에 따른 축 안정성 평가 및 자각적 만족도 조사

## Slide 7
본 연구를 통해 토릭소프트콘택트렌즈의 각각 다른 디자인에 따른 축회전량과 회전방향, 교정시력과 만족도 조사를 실시하였다.
이를 통해 축 교정시력이 낮은 경우 축의 회전량이 높게 나타났고, 착용감 또한 낮은 것으로 나타났다. 조사대상 렌즈는 토릭축디자인에 따라 회전량이 차이가 있었으나 Prism ballast design의 경우 순목시 회전량이 많은 것으로 나타났으나, 축이 다시 안정화까지 소요되는 시간은 가장 빨랐다.
결론
IV
포스터 번호와 제목: 토릭소프트콘택트렌즈 디자인에 따른 축 안정성 평가 및 자각적 만족도 조사

## Slide 8
서채연, 유근창, 직난시안에 대한 하루착용 토릭소프트콘택트렌즈의 디자인에 따른 축안정성과 자각적 만족도, 대한시과학회, 2015
박소현 외5명, 축 안정화 디자인이 상이한 토릭소프트콘택트렌즈의 회전 양상 차이, 한국안광학회, 2015
임병완, 김현일, 방사선 시표를 사용한 토릭 소프트 렌즈의 회전량 측정, 대한시과학회 2017
참고문헌
V
포스터 번호와 제목: 토릭소프트콘택트렌즈 디자인에 따른 축 안정성 평가 및 자각적 만족도 조사